- 支持内置POE功能,施工简单方便;

- 支持ICR智能红外，红外有效距离45M

- 支持4倍光学变倍，支持全程同步聚焦

- 支持IP67防水功能，可用于极端天气及特殊场所；

- 支持IK10防暴等级，机身更坚固；

- 支持巡航、A-B扫描、360度扫描、断电记忆等高速球功能；

- 强大兼容性，支持标准的ONVIF;

- 无缝对接海康，大华，雄迈CMS

美电威视AEVISION，Milestone等平台

- 支持RTSP实时流协议

- 支持H.265/H.264/MJPEG压缩格式;

- 优秀的码流控制，低码流高画质，延时小于200ms

- 双系统备份，故障自恢复，支持A-B、巡航等功能；

- 支持3KV 雷击浪涌防护，硬件强壮

适用场景：仓库、地下停车场、酒吧、

管道、园区、超市等

半球型号：DSJ-HD46F

出厂选配：

| 型号 | 像素 | 焦距 |
| --- | --- | --- |
| DSJ-HD467F | 200万4倍变焦 | 2.8-12 |
| DSJ-HD4610F | 500万4倍变焦 | 2.8-12 |

| 产品型号 | DSJ-HD46F |
| --- | --- |
| 像素 | 200万 | 500万 |
| 分辨率 | 1920*1080/20fps | 2592*1920/15fps |
| 供电电源 | DC12V(2A) |
| 工作温度范围 | -30℃～+60℃ |
| 功率消耗 | ≤10W |
| 半球旋转范围 | 水平：0-350° 垂直：0-70 º |
| 水平旋转速度 | 0-25°/s |
| 垂直旋转速度 | 0-20°/s |
| 自动翻转功能 | 不支持 |
| 比例变速 | 速度与焦距自动匹配 |
| 红外灯 | 4颗/30mil有效距离45M |
| AB两点扫描位置 | 水平355度范围内任意设置 |
| AB两点扫描速度 | 1-9级速度可设 |
| 预置位数量 | 220个 |
| 巡视组数量 | 3组(每组16个可独立编辑停留位、停留时间与速度) |
| 机械零位校准 | 支持 |
| 多码流 | 支持双编码、三码流 |
| 视频压缩 | H.264/H.265/M-JPEG |
| 音频压缩 | G711，PCM |
| 语音对讲 | 支持（选配） |
| 手机远程 | 支持android、IOS智能手机访问 |
| 网络协议 | TCP/IP，HTTP， NTP，IGMP， DHCP，UDP，SMTP，RTP，RTSP，ARP，DDNS，DNS，P2P， |
| 兼容性 | 支持海康、大华、雄迈CMS、美电等平台接入、支持主流NVR接入 |

| 网络安全 | HTTPS，802.1X、IP ADDRESS FILTERING |
| --- | --- |
| 模拟输出 | 不支持 |
| 网络接口 | 1路10/100BaseT以太网，RJ45接口 |
| 报警接口 | 不支持 |
| 快捷命令 | PELCO指令集 |
| 防水等级 | IP67 |
| 防暴等级 | IK10 |
| 内置POE | 支持(选配) |
| 防雷 | 瞬间3000V |
| 包装箱尺寸 | 145*145*132mm |
| 重量 | 净重;0.55KG/毛重;0.7KG |

# Text boxes

云台变焦防水/防暴网络高清半球

产品外观

技术特点

支架尺寸图

定货型号

技术参数

产品整体尺寸图